Zkouška z předmětu Počítačové systémy

Jméno a příjmení:	Datum zkoušky:

Celkový počet bodů:	Výsledná známka:

Poznámka:	Pokud není uvedeno jinak, uvažujte v následujících příkladech procesor Z80. Odpovědi vyznačte zřetelným proškrtnutím jednoho nebo více proškrtávacích políček, resp. ji vepište do připravené pozice podle popisu jednotlivých otázek.

(1 bod): Převeďte

7710 =              16   =                               2

(2 body): Jaká hexadecimální hodnota bude vypsána při výpisu obsahu šestnáctibitového registru, ve kterém je uloženo číslo -6610 v doplňkovém kódu?

Odpověď:

(1 bod): Jednotlivé bity v příznakovém registru („flagy“) se nastavují:

při přerušení

automaticky podle výsledku operace

provedením speciální instrukce

po provedení skokových instrukcí

(2 body): Na následujícím obrázku je znázorněn obsah paměti na různých adresách. Doplňte obsah registru A po provedení instrukce LD A,(21). Pokud se instrukce nemůže vykonat, rámeček znázorňující registr proškrtněte

(2 body): Doplňte do obrázku obsah registrových párů HL a DE po provedení instrukcí

LD	HL,(WORD+1)

LD	DE,WORD

PUSH	DE

POP	HL

(2 body): Kolik přístupů do paměti (tj. čtení a zápisů) vykoná procesor celkem při čtení a provedení instrukce

LD	HL,CONST

(Operační kód instrukce LD HL,(xxxx) je jednobytový).

Odpověď:

(3 body) Doplňte průběhy signálů a  a hodnoty, které budou na datové a adresní sběrnici při čtení a provádění následujících instrukcí:

PGM::	LD	A,33h

LD	(FC00),A

(Operační kód instrukce LD A,xx je 3Eh, operační kód instrukce LD (xxxx),A je 32h).

Symbolická adresa PGM má hodnotu 2000h.

(2 body): Jak dlouho bude trvat procesoru Z80 provedení (včetně čtení kódu instrukce) instrukcí v předchozím příkladu za předpokladu, že frekvence hodin procesoru je 5 MHz a každý přístup do paměti vyžaduje vložení 1 taktu Tw ?

Odpověď:

(2 body): Dokreslete do obrázku průběh signálu

(2 body): Dynamická paměť RAM udrží obsah za předpokladu že

je připojeno napájecí napětí a signál  je v aktivní úrovni

je připojeno napájecí napětí a signál  je v neaktivní úrovni

je připojeno napájecí napětí a paměťové buňky jsou periodicky zotavovány

(2 body): Které z uvedených pamětí udrží obsah i bez připojeného napájecího napětí:

EEPROM

Flash

Dynamické RAM

Dynamické RAM s obvodem pro „auto refresh“

Statické RAM (SRAM) vyrobené technologií CMOS

EPROM

Statické RAM

(2 body): Ve kterém okamžiku je testován stav vstupního pinu přerušení () a při jeho aktivitě je vyvolán obslužný program:

po dokončení cyklu „Fetch“, tj. přečtení kódu instrukce

po každém dokončeném strojovém cyklu

po dokončení instrukce

po každém taktu hodin

(3 body) Dokreslete do obrázku vodiče  tak, aby tato paměť pokrývala adresní prostor v rozsahu 0000h – 3FFFh.

(2 body): Následující časový diagram znázorňuje chování statické paměti RAM. Dokreslete stavy na datové sběrnici (DATA) s respektováním všech obvyklých vlastností polovodičových pamětí.

(2 body): Následující stavový diagram znázorňuje průběhy na vstupních pinech dynamické paměti RAM při operaci čtení. Dokreslete do diagramu stavy na adresních vstupech.

(2 body): Maskovatelné přerušení lze povolit nebo zakázat:

aktivitou signálu  na příslušném pinu procesoru

provedením instrukce HALT

nelze je zakázat žádným způsobem

aktivitou signálu  na příslušném pinu procesoru

programově instrukcemi „Enable Interrupt“ (EI) a „Disable Interrupt“ (DI)

uvolněním sběrnice

(2 body): Pro které typy přenosu je především vhodné použití DMA řadiče:

blokové přenosy

velmi rychlé přenosy

přenos po jednotlivých znacích

(2 body): Vnitřní paměť dat mikrokontroléru základní řady I8051 má celkovou kapacitu

128	Byte

1	kByte

128	kByte

1	Mbyte

(2 body): Dynamické paměti RAM mají kromě jiných vlastností i některé z následujících:

možnost automatického zotavení dat cyklem „CAS before RAS“ s využitím velmi vysokou rychlost – nejvyšší z dostupných typů pamětí

velmi malou spotřebu v klidovém stavu

možnost trvalého uložení dat i bez připojeného napájení

vnitřního čítače adres zotavení

možnost rychlého stránkového čtení dat

(2 body): Kolik paměťových obvodů o kapacitě 8k ( 4bity je zapotřebí k sestavení paměti 16k ( 16bitů (uveďte správný počet a/nebo označte jinou správnou odpověď):

je zapotřebí __________________ks pamětí

požadovanou kapacitu nelze z těchto obvodů sestavit

paměť lze sestavit, ale část paměťové kapacity jednotlivých obvodů bude nevyužita

(2 body): Ochranu dat pomocí bateriového zálohování napájecího napětí je vhodné provádět především u pamětí následujícího typu:

bipolárních pamětí RAM

dynamických pamětí RAM

pamětí ROM

statických pamětí CMOS RAM

pamětí EEPROM

(1 bod): Jak dlouhá adresa (počet bitů) je zapotřebí k adresování paměti o kapacitě 32 kB (paměť je organizovaná po bytech)?

Odpověď:

(2 body): Při probíhajícím DMA přenosu musí být procesor (typu Z80):

procesor může normálně vykonávat program

zastaven instrukcí HALT

odpojen od sběrnice

v režimu čekání (signál )

odpojen od napájecího napětí

(3 body) Obvod Z80 PIO má 2 paralelní kanály (A a B). Každý kanál má datový registr a řídicí registr. Při čtení a zápisu do registrů se volí kaná pomocí signálu  (úroveň L volí kanál A, úroveň H volí kanál B). Datový a řídicí registr se volí pomocí signálu  (úroveň L volí datový registr, úroveň H volí řídicí registr). Z80 CPU používá při IO operacích pouze 8 bitovou adresu (vodiče A0 – A7). Dokreslete do následujícího obrázku připojení adresních vodičů na dekodér adres a signálu na PIO tak, aby jednotlivé registry ležely na adresách podle tabulky:

| Registr | Adresa |
| --- | --- |
| Datový registr kanálu A | 00h |
| Řídicí registr kanálu A | 01h |
| Datový registr kanálu B | 02h |
| Řídicí registr kanálu B | 03h |

(2 body): Při návratu z obslužného programu přerušení se návratová adresa určí:

podle obsahu registru IX

podle obsahu registru HL

podle obsahu registru I

podle obsahu registru příznaků

přečte se z adresu 0000h operační paměti

přečte se z vrcholu zásobníku