# Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd

Fyzikální praktikum I.

Jevy geometrické a vlnové optiky pomocí studia centimetrových elektromagnetických vln

# Vypracoval:

# Jan Amler

# Měřeno dne:

# 1.3.1999

# Měřící pomůcky:

1. klystron s vysílací trychtýřovou anténou

2. stabilizovaný zdroj pro klystron

3. přijímací anténa

4. polovodičová dioda jako detektor

5. selektivní zesilovač

6. příslušenství pro měření odrazu, lomu, interference apod.

Obecná část:

Pro šíření vlnění platí následující, vzorcem vyjádřené, zákony:

=’

(zákon odrazu)

(zákon lomu)

Mezi vlnovou délkou, frekvencí, periodou a rychlostí šíření platí vztahy:

# Je-li při interferenci na tenké vrstvě

(k = 1,2,3, ... celé)

nastává v odraženém vlnění maximální zesílení, v prošlém maximální zeslabení.

A pro

je výsledek interference opačný proti předchozímu.

Předpokládejme, že ionty krystalické mřížky jsou pravidelně rozmístěny v rovnoběžných rovinách (d je mezirovinná vzdálenost). Dopadá-li záření na plochu krystalu, pak u paprsků odražených od iontů nastává maximální zesílení, je-li splněna Braggova rovnice:

Úkoly:

1. Měření vlnové délky

2. Zákon odrazu

3. Zákon lomu

4. Interference na tenké vrstvě

5. Model krystalové mříže

1. Měření vlnové délky

Pomocí plné  kovové desky, kolmé ke směru šíření vlnění, vytvoříme  stojaté vlnění, které detekujeme  křemíkovou  diodou   připojenou  k  zesilovači. Posunem diody hledáme polohy maxima (kmitny), resp. minima (uzly). Z nich vypočteme vlnovou délku.

| Maxima v délce |
| --- |
| d [cm] | 10,3 | 11,9 | 13,4 | 15,3 | 16,8 | 18,3 | 20,0 | 21,8 |
| [cm] | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |  |

Průměrná vzdálenost sousedních kmiten je asi 1,64 cm. Vlnová délka použitých elektromagnetických vln je tedy asi 3,28 cm.

2. Zákon odrazu

Pro konstantní úhel dopadu (zvoleno 40°) zjistíme závislost mezi úhlem dopadu a napětím na přijímací anténě.

| Hodnoty pro úhel dopadu =40° |
| --- |
| ’ [°] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| U [V] | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 3 | 4,8 | 6 | 5,25 | 3,75 | 2,4 | 1,05 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |

Maximální hodnoty byly naměřeny pro =’.

3. Zákon lomu

Nejprve hledáme takový úhel , aby paprsek lámající se v trojbokém hranolu umístněného v úhloměrném segmentu byl symetrický podle osy úhlu. Určíme minimální deviaci pomocí dvou spřažených tyčí s přijímací a vysílací anténou. Dále stanovíme rychlost c2 šíření elektromagnetických vln v materiálu (c1=3.10^8 m/s) podle vztahu pro zákon lomu.

Platí:

| Lámavý úhel (=51° |
| --- |
| Materiál | Deviace (m [°] | Index lomu n | Vypočtené c2 [m/s] |
| plexisklo | 44 | 1,71 | 1,754x10^8 |
| parafín | 33 | 1,55 | 1,935x10^8 |
| umělá hmota | 58 | 1,89 | 1,587x10^8 |

4. Interference na tenké vrstvě

Nastavíme úhel dopadu a odrazu přibližně na 30°. Přibližujeme dvě plexisklové destičky (původní vzdálenost 6-7cm) a hledáme takovou vzdálenost desek při níž nastavá v odraženém vlnění maximum. Nalezneme alespoň dvě takovéto sousední polohy d1 a d2. Je-li d1>d2:

kde k2=k1-1.

| Úhel dopadu je 30° |
| --- |
| d1 [cm] | 3,4 |
| d2 [cm] | 5,2 |
| d3 [cm] | 7,1 |

| Vzdálenosti | Vlnová délka [cm] |
| --- | --- |
| d1, d2 | 3,12 |
| d2, d3 | 3,29 |

5. Model krystalové mříže

Umístníme soustavu rovnoběžných drátů do úhlového segmentu. Vysílací a přijímací anténu nastavíme do polohy 13°. Pomalu zvětšujeme úhel a hledáme takové úhly kdy nastává maximum. Dále totéž zopakujeme pro drátěný model pootočený o 45°.

| Model v základní poloze 3,28cm |
| --- |
| k |  | sin  | pro k=1 di | (h k l) | a [cm] |
| 1 | 16 | 0,2756 | 5,95 | 1 0 0 | 5,95 |
| 2 | 34 | 0,5592 | 2,93 | 2 0 0 | 5,86 |
| 3 | 56 | 0,8290 | 1,98 | 3 0 0 | 5,94 |

| Model pootočen o 45° |
| --- |
| k |  | sin  | pro k=1 di | (h k l) | a [cm] |
| 1 | 20 | 0,3420 | 4,79 | 1 1 0 | 6,77 |
| 2 | 58 | 0,8480 | 1,93 | 2 2 0 | 5,46 |

Průměrná hodnota mřížkové konstanty a=5,996 cm.

Závěr

Měřením jsme získali  průměrnou hodnotu vlnové délky použitých elektromagnetických vln 3,28 cm, index lomu plexiskla n=1,71 cm (parafínu n=1,55; umělé hmoty n=1,89), rychlost šíření elektromagnetických vln v plexiskle c2=2.04x10^8 m/s (v parafínu c2=1,935x10^8; v umělé hmotě c2=1,587x10^8) a mřížkovou konstantu a=5,996 cm.

Příloha

podepsaný záznam měření.