# Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd

Fyzikální praktikum I.

Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu

# Vypracoval:

# Jan Amler

# Měřeno dne:

# 15.3.1999

Měřící potřeby:

1. zdroje stejnosměrného napětí.

2. tři měřené odpory

3. odporový normál

4. dva multimetry

5. přepínač

6. spojovací kabely

Obecná část:

Pro vodič, kterým protéká proud, platí Ohmův zákon:

kde U je napětí na vodiči ve voltech, I proud v ampérech a R odpor vodiče v ohmech.

Pro proudový uzel, ve kterém je propojeno několik vodičů platí 1. Kirchhoffův zákon:

kde Ii jsou proudy tekoucí uzlem a n je jejich počet. Proudy přitékající mají opačná znaménka než odtékající.

Pro uzavřený elektrický obvod, který se skládá z libovolného množství vodičů a zdrojů elektromagnetických sil, platí 2. Kirchhoffův zákon:

kde Ej značí elektromagnetické síly zdrojů a Ii jsou proudy protékající odpory Ri. Šipkou volíme kladný směr oběhu proudu i kladný směr elektromagnetických sil.

Pro výkon proud platí vzorec :

kde P je výkon ve wattech, U napětí ve voltech, I proud v ampérech a R je odpor v ohmech.

Na základě těchto vztahů lze řešit elektrické obvody stejnosměrného proudu.

Úkoly:

1. Proměřte v obvodech a) – c) proudy a napětí.

2. Vypočítejte v každém obvodu a) – c) odpory spotřebičů.

3. Vypočítejte v každém obvodu a) – c) výkony spotřebičů.

4. V obvodě c) ověřte platnost Kirchhoffových zákonů.

5. Odpory zjištěné v měření substituční metodou porovnejte s hodnotami odporů, vypočtených v předcházejících měřeních.

A) Sériové zapojení odporů

B) Paralelní zapojení odporů

C) Obvod se dvěma zdroji

Naměřeno:

| celk. U | celk.I[mA] | U1 [V] | U2 [V] | U3 [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | 209,2 | 21,6 | 47,2 | 97 |

Spočteno:

| R1[] | R2 | R3 | P1[W] | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103,25 | 225,62 | 463,67 | 4,52 | 9,87 | 20,29 |

Srovnání:

|  | Odpor - R | Výkon – P |
| --- | --- | --- |
| Součtem | 792,54 | 34,68 |
| Z celk. | 793,50 | 34,73 |

Naměřeno:

| celk. I | celk. U | I1[mA] | I2 | I3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 381,8 | 27,4 | 240,4 | 116,4 | 57,8 |

Spočteno:

| R1[] | R2 | R3 | P1[W] | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113,98 | 235,39 | 447,05 | 6,58 | 3,19 | 1,58 |

Srovnání:

|  | Odpor – R | Výkon – P |
| --- | --- | --- |
| Součtem | 65,54 | 11,35 |
| Z celk. | 71,77 | 10,46 |

Naměřeno:

| I1[A] | -1,086 |
| --- | --- |
| I2 | 0,968 |
| I3 | 0,115 |
| E1[V] | 167,2 |
| E2 | 165,4 |
| U1[V] | 112,2 |
| U2 | 217,6 |
| U3 | 53,6 |

Spočteno:

| R1[] | R2 | R3 |
| --- | --- | --- |
| 103,31 | 224,79 | 466,08 |

D) Měření odporu metodou substituční

| R1[] | R2 | R3 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 220 | 450 |

Celkové srovnání výsledků:

|  | ad A) | ad B) | ad C) | ad D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpor R1 | 103,25 | 113,98 | 103,31 | 100 |
| Odpor R2 | 225,62 | 235,39 | 224,79 | 220 |
| Odpor R3 | 463,67 | 447,05 | 466,08 | 450 |

Závěr:

Po dosazení naměřených hodnot do vzorců, nám vyšli poměrně přesné hodnoty. Dosazením do I. a II. Kirchhoffova zákona a zjištěním odpovídajících hodnot, jsme ověřili platnost Kirchhoffových zákonů.

Příloha:

podepsaný záznam měření.