# Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd

Fyzikální praktikum I.

Měření hustoty

# Vypracoval:

# Jan Amler

# Měřeno dne:

# 29.3.1999

Měřící potřeby :

1. tlumené analytické váhy

2. mikrometr

3. posuvné měřítko

4. pyknometr

5. kádinka

6. skleněné kuličky

7. tělesa z různých materiálů

8. filtrační papír

9. předvážky

Obecná část :

Hustota je poměr hmotnosti a objemu:

Pro homogenní těleso:

kde m je hmotnost tělesa a V jeho objem.

Základní metody měření hustoty:

a) metoda přímá

– hustotu určíme podle definice u těch těles, která lze zvážit a přímým měřením určit objem.

Vážíme-li   na   vzduchu,   nutno   při   přesných  měřeních přihlédnout k nadlehčení jak tělesa, tak i závaží vzduchem. Nechť předmět hmotnosti m a objemu V byl vyvážen na analytických vahách závažím hmotnosti Z,  hustoty sz. Objem závaží je tedy Vz = Z / sz. Označíme-li hustotu vzduchu , je hmotnost vzduchu vytlačeného tělesem V a závažím Vz=  Z /  sz. Příslušné tíhy vytlačeného vzduchu jsou V g,  g Z / sz.

Síly,  které působí  na ramenech  analytických vah,  jsou v rovnováze, proto platí vztahy

Mg  - Vg  = Zg  -  g  Z / sz

a z toho

M - V = Z -  . Z / sz

Dosazením dostaneme :

b) metoda pyknometrická

– používáme ji pro měření hustoty drobných tělísek.

Nejdříve určíme hmotnost tělísek M vážením, potom zvážíme pyknometr zcela naplněný vodou M1 a hmotnost M2 pyknometru s vodou a vsypanými tělísky. Pak platí:

M - V = Z -  . Z / sz

M1 – V1 = Z1 -  . Z1 / sz

M2 – V2 = Z2 -  . Z2 / sz

Je zřejmé, že V1=V2. Objem vody, který vytlačí tělíska, je:

kde s je hustota vody. Řešením rovnic dostaneme:

Měření:

a) určení hustoty tělesa přímou metodou

1. hliníkový váleček

M=38,474 g

výška v=47,50 mm ( 0,05 mm

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| průměr | 19,69 | 19,67 | 19,92 | 19,69 | 19,71 | 19,73 | 19,84 | 19,85 | 19,74 | 19,90 |

tedy průměr = 19,77 ( 0,03 mm

hustota válečku = 2638,581 kg.m-3

2. novodurová placka

M=28,588 g

délka n=60 mm ( 0,05 mm

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výška | 5,81 | 5,84 | 5,84 | 5,83 | 5,82 | 5,83 | 5,81 | 5,82 | 5,81 | 5,84 |

tedy výška =5,83 ( 0,004 mm

hustota placky = 1362,112 kg.m-3

3. plexisklový kvádr

M=22,691 g

výška v=60 mm ( 0,05 mm

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| strana | 17,89 | 17,88 | 17,92 | 17,89 | 18,06 | 17,95 | 17,87 | 17,93 | 17,91 | 18,02 |

tedy strana = 17,93 ( 0,02 mm

hustota kvádru = 1176,364 kg.m-3

b) určení hustoty skleněných kuliček pyknometrem

teplota v místnosti = 26°C

barometrický tlak v místnosti = 100,1 kPa

hustota vzduchu = 1,166 kg.m-3

hmotnost kuliček = 10,202 g

pyknometr naplněný vodou = 68,18 g

pyknometr s kuličkami a vodou = 74,344 g

teplota vody = 10°C

hustota vody = 999,701 kg.m-3

tedy hustota skleněných kuliček je 2523,963 kg.m-3

Závěr:

Za použití obou metod k určování hustoty tělesa jsme určili hustotu hliníkového válečku (=2638,581 kg.m-3), novodurové placky (=1362,112 kg.m-3), plexisklového kvádru (=1176,364 kg.m-3) a drobných skleněných kuliček (=2523,963 kg.m-3).

Příloha:

podepsaný záznam měření.